## 视频会议球型摄像机

## 产品说明书

## 安装前请仔细阅读本手册，并妥善保存

## 安全信息

## 在安装和使用视频会议摄像机前，请仔细阅读本说明书。

## 在运输、存储、安装及使用过程中要防止重压、剧烈震动、浸泡等对产品的损坏。

## 安装视频会议摄像机时，请安装于具有足够承受力的位置，对各个组件需轻放，避免用手直接触摸球机外壳，以免划伤；

## 安装使用中必须严格遵守国家和地区各项电气安全标准，配用本机自带的专用电源，RS-485及视频信号在传输中应与强电设备保持足够的距离，必要时做好防雷、防浪涌等防护措施；

## 不要在超过本产品限定的温度、湿度以及电源规格的状况下使用；

## 请不要擅自拆卸会议球内部器件；

## 不要用化学活性强烈的或有腐蚀的洗涤剂清洗主机本体。清理脏污是应用干布或中性清洗剂轻擦。镜头上的灰尘要用专用的镜头纸擦拭；

## 任何时刻不要将摄像机镜头瞄准强光物体，否则会造成镜头中的感光器件的损伤。

## 用户登录

- 球机地址：192.168.0.123

- 用户名：  admin

- 初始密码： 123456

## 主要功能和特性

视频会议球型摄像机是一款采用200万像素高清摄像机HD-IP信号输出、可用于视频会议、教学领域的高速球机，具备PTZ、预置位等常用功能。

## 本产品集成了高清晰度彩色摄像机、全方位视频智能云台以及多协议解码器于一体化产品。本产品采用一体化集成设计，结构精巧、紧凑，易于快速装卸；驱动部分采用精密步进电机，运转平稳，定位精确。

## 云台参数

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 感光尺寸 | 1/3"CMOS |
| 像素 | 130W /200W 可选 |
| 光学变倍 | 20倍 |
| 最大分辨率 | 1920×1080 P 25FPS |
| 水平范围 | ±170° |
| 垂直范围 | -30°~90° |
| 最快速度 | 120°/s |
| 预置点 | 256 |
| 上电动作 | 回到111号预置位 |
| 控制接口 | RS485 |
| 协议 | PECOP/D,VISCA |
| 电源 | DC12V,3A |
| 耗电 | 10W |
| 工作温度 | 0°~50° |
| 存储温度 | -20°~60° |
| 重量 | 1.5KG |

## 云台其它功能说明

| 动作 | 预置点号 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 设置 | 81-84 | 设置花样扫描1-4 |
| 调用 | 81-84 | 运行花样扫描1-4 |
| 调用/设置 | 99 | 两点间自动巡航 |
| 调用 | 94 | 系统重新启动 |

## 快速安装和连接

球机详细安装步骤以及球机尺寸请参见说明书附录A.

# 附录A 安装说明重要的安全和警告信息

在开始安装和使用之前，请先阅读以下的警告信息：

- 应该由经过培训的有资格的服务人员进行安装和维护，并遵守当地的电器安装规定。

- 设计制造为室内使用的球机，不能暴露安装于可以淋到雨或非常潮湿的地方。

- 在重新安装或维修后，需测量电路部分与外壳之间的电阻，检查是否绝缘良好。应保证电路部分与外壳不短路。

- 在安装中用于支撑重量的材料，应能承受四倍于球机的重量

接线方式:

- 球机及支架尺寸

# 拨码开关设置表

SW1拨码开关设置

- 控制码的设置

| 协议 | 开关设置 |
| --- | --- |
|  | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
| D型2400B | ON | OFF | OFF |
| P型2400B | O FF | ON | OFF |
| P型4800B | ON | ON | OFF |
| P型9600B | OFF | OFF | ON |
| D型4800B | ON | OFF | ON |
| D型9600B | OFF | ON | ON |

SW2拨码开关设置

- 球机地址的设置

从DIP-1到DIP-8相当于一个8位的二进制数。DIP-8为最高位，DIP-1为最低位。每一位的“ON”状态表示1，“OFF”状态表示0。下面是部分D型协议地址拨码的拨码图：

地址按二进制编码方式设定，从1-255号地址按二进制编码依次类推

P型协议地址是在D型协议地址的基础上加“1”。其他的都一样，按“二进制”来拨。